巴陕高速2021年桥梁伸缩缝维修、更换

专项工程施工总承包

询价文件

询价人：四川巴陕高速有限责任公司

二0二一年八月

目录

第一章  询价公告	3

1. 询价条件	4

2. 项目概况与询价范围	4

3. 投标人资格要求	4

4. 评标方法	5

5. 询价文件的获取	5

6. 投标文件的递交及相关事宜	6

7. 发布公告的媒介	6

8. 询价工作公开接受社会监督	6

9. 联系方式	7

第二章  投标人须知	8

一、投标人须知前附表	9

二、投标人须知（正文）	18

第三章评标办法（综合评分法）	19

一、评标办法前附表	20

二、评标办法（综合评分法）	25

第四章  合同条款及格式	29

第一节  通用合同条款	30

第二节  专用合同条款	31

第三节  合同附件格式	44

第五章 工程量清单	49

一、 工程量清单	49

二、 工程量清单说明	49

第六章 图纸	51

第七章 技术规范	52

第八章  投标文件格式	53

第一个信封（商务及技术文件）	55

第二个信封（报价文件）	71

# 第一章  询价公告

第一章询价公告

## 询价条件

巴陕高速2021年桥梁伸缩缝维修、更换专项工程施工总承包（以下简称“本项目”）已由公司同意实施，项目发包人为四川巴陕高速公路有限责任公司。本项目已具备询价条件,现由发包人四川巴陕高速公路有限责任公司作为询价人（以下简称“询价人”），对该项目进行询价。

本项目是在已建成并运营的高速公路上进行施工，需要对道路交通的疏导进行合理地组织，以保证道路的畅通及施工、运营的安全。

## 项目概况与询价范围

  - 项目概况

四川省桃园（川陕界）至巴中高速公路工程项目起于南江县关坝乡米仓山特长隧道内（川陕两省交界处），接陕西省汉中至陕川界段高速公路，途经南江县，止于巴中市巴州区东兴场互通刘家坝，接成都至南部至巴中高速公路，并与广元至巴中高速公路形成枢纽互通，营运里程约117.5公里，伸缩缝类型主要为模数50、80和多向变位梳齿板160，及少量320梳齿板，本项目桥隧比较高，达到78.2%，桥梁总长度约40公里/110余座，特大桥8座。

  - 询价范围及标段划分

2.1  本次询价范围为巴陕高速公路2021年度桥梁伸缩缝维修、更换专项工程设计施工总承包项目，主要工作内容为对巴陕高速公路桥梁出现损坏、变形的桥梁伸缩缝进行维修、更换。

本次询价共划分1个标段，即SF标段。

2.2  合同期预计为  2  个月，缺陷期不少于  12  个月且不低于国家有关规定，合同签订后  7  日内进场开展工作。

2.3  本项目完成，经发包人验收合格后按合同单价全额计量，支付合同款的70%，缺陷责任期满且承包人履行完缺陷责任期义务后支付合同款的20%，质保期满后且履行完质保期义务支付剩余尾款，以上款项不计利息。

## 投标人资格要求

  - 资质要求

    - 投标人资格条件：投标人应具有独立法人资格、持有有效的营业执照、基本账户开户许可证的制造商（生产厂家）。

    - 拟供伸缩缝具有近1年（2020年1月1日后）公路工程综合甲级或桥梁隧道专项试验检测机构出具的检测合格报告；

    - 业绩要求

近3年（2018年1月至今）独立完成过高速公路（≥50KM）1个及以上合同段伸缩缝供应及安装工程，或独立完成过1个及以上合同段高速公路伸缩缝（合同金额≥人民币100万元）供应及安装工程。

注：高速公路桥梁伸缩缝养护工程应为单独的伸缩缝合同，包含在高速公路日常养护（指高速公路日常维护、小修保养等）合同中的不予认可。

    - 在人员、设备等方面具有相应的施工能力。

    - 信誉要求

- 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名单。

- 在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单。

- 投标人（单位）、法定代表人、拟任项目负责人在2016年1月1日至本次询价公告发布日之间无行贿犯罪记录（投标人须提交无行贿犯罪记录的承诺函）。

  - 本次询价不接受联合体投标。

  - 与询价人存在利害关系可能影响询价公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。否则，相关投标均无效。

## 评标方法

本次询价采用资格后审，评标采用综合评分法（双信封形式）。

## 询价文件的获取

  - 凡有意参加投标者，请于2021年8月19日9时00分（北京时间，下同）起，进入四川巴陕高速公路有限责任公司网站（http://www.bsgs.sc.cn/），免费匿名下载询价文件及参考资料的电子版。

  - 询价文件补遗书、通知书（如果有）公布在四川巴陕高速公路有限责任公司网站（http://www.bsgs.sc.cn/）上由投标人自行下载。

投标人应在投标期间实时关注询价人指定网站，并及时下载相关内容，询价人不再另行通知。查阅下载过程如有问题或疑问请及时与询价人联系；逾期未联系的，询价人视为投标人无任何问题，或是已收到或默认已收到，否则，造成的一切后果由投标人自负。

  - 投标人在递交投标文件之前不能向询价人以任何方式提供有关投标人的任何信息和联系方式。

## 投标文件的递交及相关事宜

  - 现场踏勘及投标预备会

踏勘现场：询价人不组织，由投标人自行考察，并负责考察过程中的交通、安全以及相关费用。

投标预备会：询价人不召开投标预备会。

  - 投标文件送交时间为2021年8月27日上午9：30  分～10：00  分(北京时间，下同),截止时间为2021年8月27日上午10  ：00  分，投标人必须将按要求密封完好的投标文件以面交方式送达：成都市二环路西一段90号四川高速大厦A506室。询价人定于投标文件送交截止时间的同一时间、同一地点举行公开开标（第一个信封），投标人应派代表出席并签认开标结果。

  - 逾期送达的、未送达指定地点的或不按照询价文件要求密封的投标文件，询价人将予以拒收。

## 发布公告的媒介

本次询价公告在四川巴陕高速公路有限责任公司网站（http://www.bsgs.sc.cn/）上发布。

## 询价工作公开接受社会监督

  - 公示

评标结果公示：询价人在收到评标报告之日起3日内，询价人将评标结果在四川巴陕高速公路有限责任公司网站（http://www.bsgs.sc.cn/）上公示3个工作日以接受社会公开监督。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，截止日后不再接受投诉。

  - 投诉处理：交通行政主管部门按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（2013年3月11日国家发展改革委等九部委令第23号）、《四川省公路工程建设项目招标投标管理实施细则（试行）》（川交函[2017]29号）的规定接受针对公示内容的投诉。投诉材料要求、投诉受理条件及查处参照七部委令第11  号和川交函[2017]29号对投诉的规定执行。超出投诉时效的，则不予受理。

监督部门：四川巴陕高速公路有限责任公司纪检监察室纪检部门

联  系  人：钱先生

电        话：028-84121663

地                址：四川省成都市武侯区二环路西一段90号四川高速大厦5楼B501-504

## 联系方式

询价人：四川巴陕高速公路有限责任公司

地    址：四川省成都市武侯区二环路西一段90号四川高速大厦A506

联系人：许先生    熊先生

电    话：028-85262220

询价人：四川巴陕高速公路有限责任公司

2021 年 8  月 19 日

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知前附表

《投标人须知前附表》是用于进一步明确《投标人须知》正文中的未尽事宜，由询价人根据本项目具体特点和实际需要编制和填写，与《投标人须知》正文无抵触且与询价文件其他章节相衔接。前附表内容与本须知不一致的，以前附表内容为准。“投标人须知前附表”中的附录表格同属“投标人须知前附表”内容，具有同等效力。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 询价人 | 询价人：四川巴陕高速公路有限责任公司 地 址：四川省成都市武侯区二环路西一段90号四川高速大厦A506 联系人：许先生 熊先生 电 话：028-85262220 |
| 1.1.3 | 询价代理机构 | / |
| 1.1.4 | 项目名称 | 巴陕高速2021年桥梁伸缩缝维修、更换专项工程施工总承包 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 见询价公告 |
| 1.1.6 | 建设规模 | 见询价公告 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 企业自有资金（通行费收入），100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 询价范围 | 见询价公告 |
| 1.3.2 | 合同工期 | 2个月 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 交（竣）工验收的质量评定： 合格 。 由发包人组织进行交（竣）工验收，达到养护规范及相关技术规范的要求。 |
| 1.3.4 | 安全目标 | 符合国家相关规定 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：见附录1 业绩要求：见附录2 信誉要求：见附录3 人员要求：见附录4 注：上述要求应附相关证明材料，证明材料以第六章投标文件格式中要求为准。 |
| 1.4.2 | 联合体 | 不接受 |

| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他关联情形 | 第（3）目补充：单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。 第（4）目补充：控股关系，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。管理关系，是指不具有出资持股关 系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。 |
| --- | --- | --- |
| 1.4.4 | 投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录 | 本项修改为： 被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书； 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单； 在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单。 投标人（单位）、法定代表人、拟任项目负责人在2016年1月1日至本次询价公告发布日之间有行贿犯罪记录或投标人没有提交无行贿犯罪记录的承诺函。 |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：/ |
|  |  | 形式：/ |
| 1.11.1 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成询价文件的其他资料 | 询价文件补遗书（若有） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清询价文件 | 递交投标文件截止之日1天前，可以书面形式要求澄清询价文件，且无需提供投标人的信息。 |
| 2.2.2 | 询价文件澄清发出的形式 | 询价人将以补遗书形式对询价文件进行澄清，补遗书公布在四川巴陕高速公路有限责任公司网站（http://www.bsgs.sc.cn/）上，由投标人自行下载。投标人应在投标期间实时关注上述网站，并及时下载相关内容，询价人不再另行通知。如有问题或疑问，应及时与询价人联系；逾期未联系的，询价人视为投标人没有任何问题和疑问，或是已收到或默认已收到，否则造成的一切后果由投标人负责。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到询价文件澄清 | 由投标人从询价文件中指定网站上自行查阅与下载，不要求投标人向询价人发出确认函。 |
| 2.3.1 | 询价文件修改发出的形式 | 同本须知前附表2.2.2款 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到询价文件修改 | 同本须知前附表2.2.3款 |
| 3.1.1 | 投标文件的组成 | 一、第一个信封（商务及技术文件） 投标函 授权委托书或法定代表人身份证明 资格审查表 施工组织设计 询价文件补遗书（如果有） 其它资料 二、第二个信封（报价文件） 报价函 |
| 3.2.1 | 工程量清单的填写方式 | （1）投标人根据招标人给定的细目单价，按统一降价比例计算，填写 细目单价（100章不参与降价）。 本项目采用清单单价制，合同执行期间，工程量以实际完成数量计量支付，发包人不保证最低工程数量，申请人充分预估不确定因素。 工程量清单中的单价是指在合同工期内为完成公告中所涉及的招标内容及其他条款所涉及的养护维修内容所需的全部综合费用,包括人工工资、材料价、机具设备费用、管理费、保险费、税费、利润等一切费用。 （4）投标人在填报工程量清单时应充分考虑的其他因素： A. 高速公路养护工程工效低、工程分散、工程量少的特点； B. 在养护作业时，承包人应按照交通运输部《公路养护安全作业 规程》（JTGH30-2015）自行摆放并维护交通安全设施，同时按《公 路工程施工安全技术规范》（JTGF90-2015）做好自身的施工安全； C.其他本招标文件涉及的影响有关费用支出的报价因素； D.本次招标的养护工程是在已建成且运营的公路上进行施工，需 要对道路交通的疏导进行合理地组织，以保证道路的安全、正常运行 和使用，相关费用含在清单报价内。 |
| 3.2.2 | 增值税税金的计算方法 | 按国家规定的一般计税方法计算 |
| 3.2.3 | 报价方式 | 本项目采用报价比例（以百分比表示，保留小数点后两位，形如“82.01%”）的形式进行报价，投标时所报的报价比例将作为伸缩缝维修、更换专项工程设计施工总承包费用统一的报价比例。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 比例限价：最高为100%。 项目总造价预估120万元 |
| 3.2.5 | 安全生产费 | 根据财政部及安全监管总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使 用管理办法〉的通知》（财企〔2012〕16 号），本项目安全生产费包含在100章中，包干使用。 |
| 3.2.6 | 价格调整 | 合同执行期间不允许调价 |
| 3.2.7 | 投标报价的 其他要求 | （1）投标人的报价是指在合同期内为完成须知中第 1.1 条及其他条款 所涉及的桥梁伸缩缝更换或维修内容所需的全部费用。已包括了为实 施和完成合同工程所需的包括人工工资、材料价、机具设备费用、质检（自检）、安装、缺陷修复、相关的保通费用、交通管制、通行费、安全生产费用、文明施工费及环保水保费用、管理费、保险费、税费、利润等一切费用，以及报废材料的运输入库和合同所有责任、义务和一般风险。其中更换后的伸缩缝型钢材料所有权归发包人所有。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日期起计算30天 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数及其他要求 | 投标文件副本份数：1份。 |
| 3.7.5 | 装订的其他要求 | 本项修改为： 投标文件的正本、副本应编制目录且逐页标注连续页码，采用粘贴或装订方式分别装订成册（A4纸幅），并标明“正本”、“副本”,不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。否则，由于投标文件页码编制和装订造成的丢失、散落、缺页或其它后果概由投标人自行承担。询价文件要求投标文件中附原件的，应一律附于投标文件“正本”内。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封与包装 | 本项修改为： 内层封套：投标文件第一个信封（含正本、副本）、第二个信封（含正本、副本）应分别单独装入内层封套密封，内层封套应密封完好，且在封口处应加盖投标人单位章。 外层封套：将上述单独密封的内容统一密封在一个总外层封套中。外层封套应加贴封条或加盖密封章。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 外层封套（内装第一个信封、第二个信封）： （项目名称） 第 标段询价投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 投标人名称： 内层封套： （1）投标文件第一个信封（商务及技术文件）封套： （项目名称） 第 标段询价 第一个信封（商务及技术文件） 投标人名称： （2）投标文件第二个信封（报价文件）封套： （项目名称） 第 标段询价 第二个信封（报价文件） 投标人名称： |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 是，退还时间：第一个信封按本须知前附表第5.2.1款办理，第二个信封按照本须知前附表第5.2.3款办理。 |
| 4.2.5 | 投标文件的拒收 | 投标文件有下列情形之一的，询价人应当拒收： 逾期送达或者未送达指定地点； 未按投标人须知前附表4.1.1、4.1.2款要求密封或标识。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 投标文件第一个信封开标时间：同投标截止时间 投标文件第一个信封开标地点：同递交投标文件地点 投标文件第二个信封开标时间：询价人电话另行通知 投标文件第二个信封开标地点：询价人电话另行通知 |
| 5.2.1 | 第一个信封（商务及技术文件）开标程序 | 密封情况检查：由现场监督和参会投标人的代表检查所递交的投标文件是否存在提前开启情况。 开标顺序：随机，当标段投标人少于3个（不含3个）将不予开标，当场原封退还投标人。 |
| 5.2.3 | 第二个信封（报价文件）开标程序 | 密封情况检查：由现场监督和参会投标人的代表检查所递交的投标文件是否存在提前开启情况； 开标顺序：随机 未进入第二个信封启封名单的其它投标人的第二个信封将不予开封，当场退还给投标人。现场未领取退还投标文件的投标人，视为默认开标结果，在评标结束后自行到询价人处领取，询价人不负责保管。 |
| 6.1.1 | 评选小组的组建 | 评选小组构成：3人； 评标专家确定方式：从四川巴陕高速公路有限责任公司部门负责人或技术专家或系统内专家选取。 |
| 6.3 | 评标办法 | 本次询价采用资格后审，评标方法采用综合评分法（双信封形式），详见第三章评标办法。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐的中标候选人的人数 | 评选小组推荐的中标候选人数：3名（若不足3名，则取实际数量）。具体推荐原则详见评标办法 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：四川巴陕高速公路有限责任公司网站（http://www.bsgs.sc.cn/），公示期：3个工作日 公示的其他内容：见询价公告 |
| 7.4 | 定标 | 本款修改为： 询价人不授权评选小组确定中标人。询价人将依据评选小组推荐的中标候选人，确定排名第一的中标候选人为中标人。 排名第一的中标候选人放弃中标；或不能履行合同；或不按照询价文件要求提交履约担保；或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形不符合中标条件的，询价人可以按照评选小组提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新询价。 |
| 7.5 | 中标通知书发出的形式 | 询价人将以书面形式发放中标通知书。 |
| 7.6 | 中标结果公告媒介及期限 | 公告媒介：四川巴陕高速公路有限责任公司网站（http://www.bsgs.sc.cn/） 公示期：3 个工作日 |
| 7.7 | 技术成果 经济补偿 | 不补偿 |
| 7.9.1 | 签订合同 | 在招标人发出中标通知书后7日内，由中标人和发包人签订《巴陕高速2021年桥梁伸缩缝维修、更换专项工程施工总承包合同协议书》，对具体工作任务、范围、内容、规模以及计量支付等进行约定。 |
| 7.9.5 | 签订合同事项 | 询价人向中标人发出中标通知书，确定该项目的中标人。 在询价人发出中标通知书后7日内，询价人和中标人在签订合同协议书时，需按照本询价文件规定的格式（必要时可做修改）和要求签订询价文件第四章第三节合同附件格式所列相关合同，明确双方的权利和义务以及应承担的违约责任。 合同文件的制作及费用由中标人负责。合同文件的份数根据需要由询价人与中标人协商确定。在合同协议书签订之前，投标文件和中标通知书作为合同协议书的组成部分，始终对双方具有约束。 |
| 8.5.1 | 监督部门 | 四川巴陕高速公路有限责任公司党群工作部（纪检监察室） 电 话：028-84121663 地 址：四川省成都市武侯区二环路西一段90号四川高速大厦5楼B508 |
| 需要补充的其他内容 |
| 10.1 投标人的通讯要求 | 投标人在送交投标文件之前无需向询价人登记有关投标人信息，不提供联系方式，应按询价文件要求自行参加开标会，自行从询价人指定网站查阅和下载询价文件、补遗书，不能下载的应及时与询价人联系，否则后果自行承担。投标人下载补遗书后，不再向询价人发出确认函。本项目不组织现场踏勘及投标预备会，需踏勘现场的投标人可自行组织前往，相关费用自理，安全责任自行承担。 投标人在送交投标文件时登记投标人信息及有效的联系方式，至评标结果公示前，必须保证其提供的联系方式处于有效工作状态，询价人不承担由于与投标人联系中断给投标人带来的任何损失责任。 |
| 10.2 放弃 中标 的处理 | （1）投标有效期内投标人不得撤销投标文件。投标人若撤销投标文件的，询价人将否决其投标文件； （2）中标人在收到中标通知书后，拒签合同协议书，询价人将取消其中标资格，并将上报主管部门给予相应处理； （3）合同协议书签订后，中标人放弃合同，询价人将上报主管部门给予相应处理，作为不良记录纳入交通建设市场信用管理系统，同时承担相应的法律责任。 |
| 11.前期招标咨询服务费 | 中标人在领取中标通知书时，按招标人要求将前期招标咨询服务费用直接支付给咨询机构。本项目咨询费（人民币20000元），以银行转账方式交纳。 收款单位：四川智诚工程造价咨询有限公司 开户银行：成都银行青羊支行 账 号：25012009212121300022 |

附录1  资格审查条件（资质最低要求）

| 标段 | 资质等级要求 |
| --- | --- |
| SF | 具有独立法人资格、持有有效的营业执照、基本账户开户许可证。 拟供伸缩缝具有近1年（2020年1月1日后）公路工程综合甲级或桥梁隧道专项试验检测机构出具的检测合格报告。 |

附录2  资格审查条件（业绩最低要求）

| 标段 | 业绩要求 |
| --- | --- |
| SF | 近3年（2018年1月至今）独立完成过高速公路（≥50KM）1个及以上合同段伸缩缝供应及安装工程，或独立完成过1个及以上合同段高速公路伸缩缝（合同金额≥人民币100万元）伸缩缝供应及安装工程。 |

说明：

1．高速公路桥梁伸缩缝养护工程应为单独承担的合同，包含在高速公路日常养护（指高速公路日常维护、小修保养等）合同中的不予认可。

附录3  资格审查条件（信誉最低要求）

| 标段号 | 信誉要求 |
| --- | --- |
| SF | 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名单。 在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单。 投标人（单位）、法定代表人、拟任项目负责人在2016年1月1日至本次询价公告发布日之间无行贿犯罪记录（投标人须提交无行贿犯罪记录的承诺函）。 |

附录4  主要人员最低要求

| 标段号 | 拟担任 职务 | 数量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| SF | 项目经理 | 1 | 具有建造师证书（公路或市政工程类）、工程师及以上职称和安全生产考核合格证（B 类），至少在一个高速公路工程养护施工项目中担任项目经理。 |
|  | 技术负责人 | 1 | 高级工程师及以上，近5年内担任过1段及以上新建高速公路项目或1项高速公路养护项目负责人或技术负责人。 |
|  | 后续 服务项目 负责人 | 1 | 工程师及以上，近5年内担任过1段及以上新建高速公路项目或1项高速公路养护工程项目后续服务工作。 |

注：1.在项目实施期间，项目负责人具体负责项目的实施、内外部协调等事宜。

2.本表所列人员不作为资格审查评审因数，投标人须作出进场人员承诺，作为合同签订时本项目主要进场人员依据。

## 二、投标人须知（正文）

本须知另见交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）由投标人自行购买。

# 第三章评标办法（综合评分法）

## 一、评标办法前附表

《评标办法前附表》用于进一步明确正文中的未尽事宜，由询价人根据本项目具体特点和实际需要编制和填写，与询价文件其他章节相衔接，并与本章正文内容不相抵触。

| 条款号 | 条款名称 | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 评标方法 | （1）本次询价采用资格后审，评标办法采用综合评分法（双信封形式），即对投标人的商务文件、技术文件和报价文件进行评分，按照综合得分由高到低排序。当投标人的综合评分相等时，评选小组依次按照以下顺序推荐中标候选人： ①评标价低的优先； ②投标人投标截止日前的信用等级高的优先； ③第一个信封（商务及技术文件）得分较高的投标人优先。 |
| 2.1.2 | 形式评审与响应性评审标准 | 第一个信封（商务及技术文件）评审标准： 投标文件按照询价文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨、内容齐全完整； 投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字，投标人的单位章盖章齐全，符合询价文件规定； 投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替； 投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替； 同一投标人未提交两个及以上不同的投标文件； 投标文件中未出现有关投标报价的内容； 投标函上载明的询价项目合同期限与询价文件规定的合同期限一致； 投标文件对询价文件的实质性要求和条件作出响应； 权利义务符合询价文件的规定： |
| 2.1.2 | 形式评审与响应性评审标准 | 投标人应接受询价文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； 投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； 投标人未提出不同的支付办法； 投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； 投标人在投标活动中无欺诈行为； 投标人未对合同条款有重要保留。 投标文件正、副本份数符合询价文件第二章“投标人须知”第3.7.4 项规定； 第二个信封（报价文件）评审标准： 投标文件按照询价文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，内容齐全完整； 投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字或签名章齐全，投标人的单位章盖章齐全，符合询价文件规定； 投标人所报的报价比例应小于或等于100%； 投标报价能够确定具体的数值或比例； 同一投标人未提交两个及以上的投标报价，不得提交选择性报价，也不得有调价函； 投标文件正、副本份数符合询价文件第二章“投标人须知”第3.7.4 项规定。 |
| 2.1.3 | 资格评审标准 | 投标人具备有效的营业执照、勘察资质证书、设计资质证书和基本账户许可证； 投标人的资质等级符合询价文件规定； 投标人的类似项目业绩符合询价文件规定； 投标人的信誉符合询价文件规定； 投标人的主要人员符合询价文件规定 投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或1.4.4项规定的任何一种情形。 |

| 2.2.1 | 分值构成 | 第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成： A业绩：20分（第一个信封） B施工组织设计：24分（第一个信封） C其他：6分（第一个信封） 第二个信封（报价文件）评分分值构成： D投标报价：50分（第二个信封） 总得分=A+B+C+D |
| --- | --- | --- |
| 2.2.2 | 评标基准价 计算方法 | 在开标现场，招标人将当场计算评标基准价并当场宣布。 评标价的确定： 评标价＝第二个信封投标函中投标总报价的大写； （2）若招标人发现投标文件出现以下任一情况，其投标报价将不再参加评标基准价的计算： ①未在投标函（第二个信封）上填写投标报价； ②投标报价超出招标人公布的最高投标限价或者低于投标最高限价的95%（不含95%）；（当所有报价均低于最高投标限价的95%，按照最高投标限价的95%作为基准价） ③投标报价的大写金额无法确定具体数值； ④投标函（第二个信封）上填写的标段号与投标文件封套上标记的标段号不一致。 （3）评标基准价的确定 第一次平均：确定有效报价投标文件的投标报价算术平均值（若有效报价投标文件≤10家时，直接取算术平均值；若有效报价投标文件>n×10家时，去掉其中的n个最高评标价和n个最低评标价后取算术平均值，n为自然数）。 第二次平均：对所有小于或等于第一次投标报价算术平均值的评标价（不含第一次平均已去掉的最低价）的二次算术平均值后即为评标基准价。（保留2位小数，后面小数位四舍五入） （4）评标基准价确定场合： 评标基准价按以上规则计算后在第二个信封开标现场公布，如果投标人认为评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经监督人当场核实确认后，可重新计算和宣布评标基准价。 在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除开标时计算错误外，确认后的评标基准价不因第二个信封评审否决投标而改变，也不因招投标当事人异议、投诉以及其他任何情形而改变。 |
| 2.2.3 | 评标价的 偏差率计算公式 | 偏差率=100%×¦（投标人评标价－评标基准价）¦/评标基准价，偏差率保留2位小数(形如6.01%，小数点后第三位“四舍五入”)。 |
| 3.2.3 | 综合评分 | 综合评分=商务、技术综合评分+报价评分 |
| 3.9.1 | 推荐中标候选人 | 评选小组对通过第一个信封（商务技术文件）和第二个信封（报价文件）评审的所有的投标人，按照综合得分由高到低进行排序（若多个投标人综合得分相同时，首先按投标人评标价由低到高进行排序；投标人评标价也相等时，则按投标人投标截止日前的信用等级由高到低进行排序；若投标人信用等级也相同时，则按第一个信封评分从高到低进行排序；若上述情况都相同时，则按有利于询价人原则进行排序，评选小组按综合得分排序推荐前3名中标候选人（若不足3名，则按相应数量推荐）。 评选小组按综合得分排序推荐前3名中标候选人（若不足3名，则按相应数量推荐）。 |
| 需要补充的其他内容 |
| 3.6.1 | 投标人资格 条件的核查 | 本条修改为： 本条不适用本次询价项目。投标人所提供的资料、文件等真实性要求按照投标人须知3.5.9款执行。 |
| 3.7.5 | 澄清和说明 | 投标人收到问题澄清通知后必须在规定时间内以书面（含传真）形式给予答复，投标人的澄清必须加盖投标人单位章或由法定代表人或其委托代理人签字； 若未影响到中标候选人排序，则可不要求投标人澄清。 |

| 评分因素与权重分值 |
| --- |
| 条款号 | 评分因素与权重分值 | 评分标准 |
|  | 评分因素 | 评审因素评分值 | 各评审因素细分项 | 分值 |  |
| 2.2.4（1） | 业绩A | 20分 | 高速公路伸缩缝供应及安装业绩 | 20分 | 满足附录2业绩最低要求得12分。 扣除满足资格条件审查最低要求的项目个数后，近三年（自2018年1月1日起，以签订合同时间为准）， （1）每增加高速公路1个及以上合同段（≥50KM）伸缩缝供应及安装工程加4分；或 （2）每增加高速公路1个及以上合同段伸缩缝（合同金额≥人民币100万元）供应及安装工程业绩加4分，本细目最多加8分。 注：所有业绩不重复加分。 |
| 2.2.4（2） | 施工组织设计B | 24分 | 安全、保通措施 | 4分 | 合理得4.0-3.5分，较合理得3.4-3.0分，一般得2.9-2.4分，无此项内容得0分。 |
|  |  |  | 质量保证措施 | 4分 | 合理得4.0-3.5分，较合理得3.4-3.0分，一般得2.9-2.4分，无此项内容得0分。 |
|  |  |  | 施工时效性保证措施 | 4分 | 合理得4.0-3.5分，较合理得3.4-3.0分，一般得2.9-2.4分，无此项内容得0分。 |
|  |  |  | 文明、环境保护措施 | 4分 | 合理得4.0-3.5分，较合理得3.4-3.0分，一般得2.9-2.4分，无此项内容得0分。 |
|  |  |  | 对本项目的事故应急预案措施 | 4分 | 合理得4.0-3.5分，较合理得3.4-3.0分，一般得2.9-2.4分，无此项内容得0分。 |
|  |  |  | 对本项目具体施工方案 | 4分 | 合理得4.0-3.5分，较合理得3.4-3.0分，一般得2.9-2.4分，无此项内容得0分。 |
| 2.2.4（3） | 其他C | 6分 | 发明专利 | 3分 | 近5年（2016年1月1日起）每增加一项国家或相关部门认可的拟用本项目伸缩缝发明专利加3分。本项最多加3分。 |
|  |  |  | 质保期 | 3分 | 质保期满足2年最低要求后。每增加一年加1分。本项最多加3分。 |
| 2.2.4（4） | 投标报价D | 50分 | 投标人报价 | 50分 | （a）修正后投标人报价比例＞100%，按无效投标处理。 （b） 修正后投标人所报报价比例=评标基准价，评标得分值满分50分。 （c） 修正后投标人所报报价比例<评标基准价，则评标价得分=50-偏差率×100×E，E取1。 （d）评标基准价<修正后投标人报价比例≤100%， 则评标价得分=50-偏差率×100×E，E取1.2。 |

注：1、各评审因素得分以评选小组各成员的打分平均值确定，保留2位小数；

2、发明专利须附证明材料。

## 二、评标办法（综合评分法）

- 评标方法

本次评标采用综合评分法。评选小组对满足询价文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据询价人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，评选小组应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。

- 评审标准

  - 初步评审标准

    - 形式评审标准：见评标办法前附表。

    - 资格评审标准：见评标办法前附表。

    - 响应性评审标准：见评标办法前附表。

  - 分值构成与评分标准

    - 评分分值构成

- 技术建议书：见评标办法前附表；

- 主要人员：见评标办法前附表；

- 评标价：见评标办法前附表；

- 其他评分因素：见评标办法前附表。

    - 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

    - 评标价的偏差率计算

评标价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

    - 评分标准

- 技术建议书评分标准：见评标办法前附表；

- 主要人员评分标准：见评标办法前附表；

- 评标价评分标准：见评标办法前附表；

- 其他因素评分标准：见评标办法前附表。

- 评标程序

  - 第一个信封初步评审

评选小组可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件以便核验。评选小组依据本章第2.1款规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评选小组应否决其投标。

  - 第一个信封详细评审

    - 评选小组按本章第2.2.1款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出投标人的商务和技术得分。

- 按评标办法前附表第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对业绩计算出得分A；

- 按评标办法前附表第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分B；

- 按评标办法前附表第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他价计算出得分C。

- 按评标办法前附表第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分D。

    - 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

    - 投标人的商务和技术得分=A+B+C+D

    - 投标人投标文件第一个信封（商务及技术文件）通过初步评审、详细评审的均进入第二个信封（报价文件）评审。

  - 第二个信封开标

第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，询价人将按照第二章“投标人须知”第5.1款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。

  - 第二个信封初步评审

    - 评选小组依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评选小组应否决其投标。

    - 投标报价有算术错误的，评选小组按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评选小组应否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

    - 修正后的最终投标报价若高于最高投标限价（如有），评选小组应否决其投标。

  - 第二个信封详细评审

    - 评选小组按本章第2.2.4项（3）目规定的评审因素和分值对评标价计算出得分。评标价得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

    - 投标人综合得分=投标人的商务和技术得分+报价得分。

    - 评选小组发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评选小组应认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

  - 投标文件相关信息的核查

    - 在评标过程中，询价人应协助评选小组查询交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”，对投标人的设计资质、信用等级等信息进行核实。若投标文件载明的信息与交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”发布的信息不符，使得投标人的资格条件不符合询价文件规定的，评选小组应否决其投标。

    - 评选小组应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与询价人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评选小组应否决其投标。

- 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

- 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

- .投标人之间约定中标人；

- 投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

- 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

- 投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

- 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

- 有下列情形之一的，属于询价人与投标人串通投标：

- 询价人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

- .询价人直接或间接向投标人泄露标底、评选小组成员等信息；

- .询价人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

- 询价人授意投标人撤换、修改投标文件；

- 询价人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

- 询价人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

- 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

- 使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

- 使用伪造、变造的许可证件；

- 提供虚假的业绩；

- 提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

- 提供虚假的信用状况；

- 其他弄虚作假的行为。

  - 投标文件的澄清和说明

    - 在评标过程中，评选小组可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评选小组不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评选小组要求澄清或说明的，评选小组应否决其投标。

    - 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

    - 评选小组不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评选小组的要求。

    - 凡超出询价文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

  - 不得否决投标的情形

投标文件存在第二章“投标人须知”第1.12.3项所列情形的，均视为细微偏差，评选小组不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第1.12.4项规定的原则处理。

  - 评标结果

    - 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评选小组按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

    - 评选小组完成评标后，应当向询价人提交书面评标报告。

# 第四章  合同条款及格式

## 第一节  通用合同条款

本《通用合同条款》另见中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018  年版.第一册），由投标人自行购买。

## 第二节  专用合同条款

根据本项目的具体情况，对通用合同条款的内容做如下补充、细化：

- 一般约定

  - 词语定义

    - 合同

1.1.2.2  发包人：四川巴陕高速公路有限责任公司。

1.1.2.3  承包人：指其报价已为发包人所接受，并与发包人签订了合同协议书完成本项目的单位，以及取得该单位资格的合法继承人(单位)

1.1.3  工程和设备

1.1.3.1  工程：巴陕高速2021年桥梁伸缩缝维修、更换专项工程施工总承包。

1.1.3.4  工程内容：本次询价范围为巴陕高速公路2021年度桥梁伸缩缝维修、更换专项工程设计施工总承包项目，主要工作内容为对巴陕高速公路桥梁出现损坏、变形的桥梁伸缩缝进行维修、更换。

1.1.4  日期

1.1.4.3  工期：本次招标合同工期为2个月。

1.1.1.5  缺陷责任期：12个月（以交竣工验收时间为准），质保期2年，自验收合格交工后开始计算。

    - 合同价格和费用

      - 签约合同价：本次询价采取清单单价制，以现场实际发生的工程量为准，由承包人按规定的计量方法，以发包人认可的工程量，按工程量清单对应子目号的单价计算支付金额。合同单价=招标文件公布的单价×修正后的报价比例，其中100章部分不乘修正后报价比例。

  - 合同文件的优先顺序本款修改为：

鉴于养护工程项目具有零星分散、项目不确定等特点，在签订合同时发包人和中标人需先后签订以下合同：

在询价人发出中标通知书后7日内，由中标人和发包人签订《巴陕高速2021年桥梁伸缩缝维修、更换专项工程施工总承包》，以及廉政合同。

解释合同文件的优先顺序如下：

- 合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

- 中标通知书；

- 投标函（含报价函）；

- 专用合同条款；

- 通用合同条款；

- 技术标准和要求；

- 报价清单；

- 图纸；

- 投标文件中承诺投入的项目主要人员；

- 构成本合同组成部分的其他文件。

- 发包人义务

2.6  支付合同价款

发包人应按相应合同专用条款的规定支付合同价款。

2.7  组织交（竣）工验收

针对本项目特点，桥梁伸缩缝维修项目比较零星，局部工程量小的特点，不再组织统一的交（竣）工验收，由发包人实时组织进行的交工验收/现场验收、竣工验收即等同于交（竣）工验收。

2.8  其它义务

发包人由其下属工程养护部和各管理处进行现场管理，并依据合同文件，对工程项目的实施、工程质量、工程数量、计量支付、变更设计等具体内容进行检查和验收。

- 发包人管理

  - 监理人

    - 本工程是否委托监理人进行监理：否  。

- 承包人

  - 承包人的一般义务

    - 遵守法律本项补充：

- 承包人应遵守现行的所有法律，不论是国家、省、市的还是影响合同执行并对承包人有约束的法律。如果因承包人或其派遣人员违反了这些法律，从而导致债务、损失、索赔、罚金、处罚等费用，不论其性质如何，由承包人自行承担。

- 承包人应保护和保障发包人免于承担由于承包人的疏忽不当行为造成的所有索赔、诉讼、损害赔偿、诉讼费、收费及其他的责任。

    - 依法纳税

段后增加：承包人应按国家现行有关规定缴纳一切税、费，该费用包含在所报的单价或总额价内，不单独报价。承包人在每期进度款支付前应按国家相关规定向发包人提交税票，否则发包人将拒绝支付工程款。

4.1.3  完成各项承包工作

增加以下内容：

承包人必须确保工程质量达到养护规范及技术规范要求。如果因承包人原因使其施工质量达不到规范要求，发包人可责令其限期整改。整改仍旧达不到要求的，发包人可依据专用条款相关定进行违约处理，不予支付相关费用，扣回已支付的款项，并处罚违约金不合格工程合同金额4%。

承包人应负责本项目工作范围内的全部垃圾清理及外运以及相关手续的办理，所有相关费用包含在承包人的投标报价中，不再单独计量及支付。

承包人有维护本项目高速公路路产路权的义务。如在巡查中发现有路产缺失或损坏路产以及危及公路安全行为及事件应立即履行告之发包人并先期处治的义务，以便发包人及时采取措施，确保道路安全畅通。对挽回损失数额较大的举报发包人将视情况给予一定奖励。如发现问题不及时告之发包人，造成重大损失的，发包人将按违约酌情对承包人进行处罚，情节严重的，依法承担相关法律责任。其中拆除后的桥梁伸缩缝型钢所有权归发包人所有，运输至制定位置整齐堆放。

承包人在每次养护作业时应严格按照有关的现行养护规范和规程执行，并认真作好现场记录（现场记录将作为计量依据之一），确保养护质量。

本项目实施时，应对现有生态环境进行保护，包括水资源保护、植被保护、特殊地质段保护、环境污染的防治。所需费用分摊入工程量清单的相关细目中，不单独计量和支付。

承包人应保护和保障发包人免于承担由于承包人的疏忽不当行为造成的或与第  4.1  款所述有关的所有索赔、诉讼、损害赔偿、诉讼费、收费及其他的责任。

其它未尽事宜，应严格按照现行相关养护施工技术规范及招标文件规定执行。

  - 履约担保

    - 履约担保的提交（新增）

无。

  - 分包

本项目不允许分包和转包。

4.4  联合体

本项目不接受联合体。

4.6  承包人人员的管理

4.6.3  本项约定为：

（1）为避免施工管理人员不按招标文件要求到位或在施工过程中频繁更换，要求承包人在中标后  严格按投标承诺和合同要求组织施工管理人员进场，承包人未经发包人同意擅自更换主要人员（招标文件投标人须知附录4中的人员）的，将对承包人处以违约金，并上报省级交通行政主管部门按《四川省重点公路建设从业单位信用管理办法》规定处理。如因承包人的原因(除不可抗拒因素外)，更换主要人员需报请发包人批准，但并不免除其违约责任，按下述违约金进行违约处理，即：

A、在施工进场后更换合同协议书中所填报的主要人员：

a、如承包人未经发包人同意的，擅自更换项目经理或项目总工，对承包人按每人次课以  1万元人民币违约金；

b、施工过程中由承包人提出，经发包人同意，更换项目经理或项目总工，对承包人按每人次课以5000元人民币违约金；

C、进场后经发包人考核不能胜任工作需要，发包人要求承包人更换的项目经理或项目总工，对承包人按每人次课以  1万元人民币违约金。

4.8.7  合理安排用工

承包人可以根据自身情况以及管养工作内容的差异，合理安排雇佣人员的用工模式，但其用工应符合《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规及地方政府劳动保障部门的相关规定，并保障雇佣人员的合法权益。承包人因违反相关法律规定，被提起劳动仲裁、诉讼等的，承包人应负责妥善处理并承担由此产生的一切费用及相关法律责任。发包人因承包人违法或违约行为遭受损失的，发包人有权向承包人追偿（包括但不限于罚款、支付赔偿款或补偿金、律师费、差旅费等）。

4.12  保护现有设施

（1）承包人在施工过程中需保护公路用地范围内已建的道路设施、机电设备、车辆等属于发包人的设施设备，承包人不得损坏、污染相关路基、路面、桥梁、交安、绿化等已有工程设施或损坏机电设备、车辆等设备，如因承包人原因损坏的，应由承包人负责按原标准予以恢复，同时承担全部经济及法律责任。

（2）如因承包人或其雇工的原因对上述设施设备造成损失，发包人有权在应支付给承包人的任何款项中扣除直接损失金额。如因承包人的过错造成第三方的生命和财产损失，应由承包人承担全部责任。发包人保留向承包人追偿损失的权利。

- 材料和工程设备

5.1  承包人提供的材料和工程设备

第  5.1.2  项补充：

（1）所有用于本工程项目的材料进场以前，承包人必须向发包人提交生产厂商出具的质量合格证书和承包人检验合格证书、证明材料。

（2）承包人应随时按发包人的指令在施工现场对材料进行检验，并应为检验提供一切必要的协助。在材料用于工程之前，承包人应按照发包人的要求提供材料样品以供检验。

（3）所有施工操作工艺均应符合本合同工程的合同条件，技术规范，设计图纸的规定，或发包人的指令。

（4）材料供应商必须具有一定的生产规模和生产能力，其材料产品应达到国家规定的技术标准，并取得国家有关部门产品生产许可证。

（5）如果发包人根据检查或检验的结果，确定其材料有缺陷或不符合本合同要求，发包人可以就此立即通知承包人，说明发包人的拒用理由。承包人应立即替换被拒用的货物使其符合合同工程的规定。

5.2  发包人提供的材料和工程设备

本合同工程发包人不提供工程材料、工程设备。

5.4  禁止使用不合格的材料和工程设备

第  5.4.1  项补充：

承包人提供的材料或工程设备不符合技术规范或补充技术规范以及设计或有关标准要求时，承包人应在发包人要求的合理期限内将不符合上述要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

第  5.4.3  项约定为：

若承包人自行购买的工程某主要材料连续三次检验不合格，则可认为该工程用材料不合格，发包人有权拒收；情节严重的，发包人有权解除合同。

- 施工设备和临时设施

发包人不提供施工设备和临时设施。

- 交通运输

7.1  道路通行权和场外设施

将该款全文修改为：

（1）取得道路通行权、修建场外设施权的办理人为承包人，相关费用由承包人承担并包含在相关细目报价中，不单独报价。

（2）承包人在管养作业中所使用的管理车辆、施工车辆、垃圾运输车辆等，要求各类证照齐全，车况良好，禁止将不允许上高速公路的车辆作为管养车辆。承包人的管养车辆需提供有效的行驶证复印件，年审后及时更新。

（3）承包人用于本项目的管理车辆和施工车辆经过所有收费公路（包括本项目高速公路）的通行费用，均由承包人自行按章缴纳，并在报价时分摊入报价清单的相关细目中，不单独报价。

（4）为保证安全，承包人管养用车辆的转向必须通过进出收费站调头（不得违规调头）。

本条补充  7.7  款：

7.7交通维护

本次招标的专项工程是在已建成且运营的高速公路上进行施工，需要对道路交通的疏导进行合理地组织，以保证道路的正常运行和使用。对此投标人须制订出切实可行的应急预案。承包人在进行养护工程施工时，应与高速交警、路政执法部门联系，完善相关手续，并配备一名安全施工负责人及足够的现场安全维护人员。承包人应按照交通部《公路养护安全作业规程》JTGH30-2015  和本项目高速公路安全管理规定，在养护作业时按规范设置施工标牌、道路封闭标牌、限速标志、交通安全锥。

（1）作业现场至少有一名专职安全员，负责作业现场的安全管理。

（2）作业人员必须接受安全培训，未接受培训不得上路作业。上路作业时不得违章作业，作业机械车不得违章行驶。禁止拆除中央分隔带活动护栏，违规调头。凡是人员、机械在作业中发生的安全事故均由承包人自行承担。应制定有关规章制度对上路人员的操作及行为进行规范化管理，保障高速公路行车畅通、安全，由于承包人原因（包括其所雇佣员工的个人行为）造成交通事故及交通拥堵，承包人须承担全部的经济及法律责任，同时发包人保留进一步追诉的权利。

（3）交通标志牌应按照《公路安全养护作业规程》及发包人要求配置与摆放（承包人进场前，发包人将对用于养护作业的安全设施种类、规格、材料等做统一规定）。如有缺失应及时补充与更换，并及时清洁，确保标志牌有良好的警示效果。

（4）承包人的所有车辆应确保功能完好，且必须按有关规定配置必要的警示标志：诸如黄色警灯和多音警报器，车辆尾部必须有大面积黄色警示和电子显示的左右导向标志等，未尽事宜须符合《公路安全养护作业规程》规定并通过公路管理部门的验收（承包人进场前，发包人将对用于养护作业的车辆的安全警示装置做统一规定）。作业时按规定开启警示声（光）信号。工程实施所需要的安全设施的种类、数量及费用由投标人自行考虑，计入工程量清单的单价或总额价中。

（5）承包人应按照养护作业安全管理、交通安全管理及城乡环境综合治理等工作的方针、政策和法律、法规及发包人的相关要求，正确处理好工作与安全畅通的关系，坚持当“施工与安全畅通发生矛盾时，施工必须无条件服从安全畅通的需要”和“安全畅通第一,  养护施工第二”的原则，及时化解矛盾，高度认识施工作业安全管理、交通安全管理及城乡环境综合治理等工作的重要性，全力做好施工交通管制路段的施工作业安全管理、交通安全管理及城乡环境综合治理等工作，并接受发包人的监督、检查、指导，确保施工作业的顺利进行和交通管制路段的安全畅通和整洁、卫生。并按照“谁施工，谁负责”的原则，施工交通管制路段的安全责任一律由承包人承担。

（6）如因承包人施工对发包人、承包人或任何第三人等人身、财产损失造成损失的，一切责任应由承包人承担。发包人因此被要求承担的，有权向承包人追偿（包括但不限于罚款、支付赔偿款或补偿金、律师费、差旅费等），追偿款发包人有权在应支付给承包人的任何款项中扣除直接损失金额。

采取上述保通措施需要配置的交通安全设施设备（施工作业标志牌）所产生费用包含在，以总额单独报价，包干使用，费用进场时一次性支付。其余费用由承包人自行承担且包含在清单相关子目中，不单独计列。如果发生由于交通管制原因造成的交通事故或交通安全责任事故，由承包人承担一切赔偿责任及法律后果，发包人有权在任意支付项中扣除相应款项。

9．施工安全、治安保卫和环境保护

9.2  承包人的施工安全责任

9.2.1  细化为：承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制定的本项目安全管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，上级交通主管部门安全检查工作的指示，以及发包人有关安全工作的指令。

承包人应根据本工程的实际安全施工要求，编制施工安全技术措施。该施工安全技术措施包括（包括但不限于）施工安全保障体系，安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全防护施工方案，施工现场临时用电方案，施工安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案。由专职安全生产管理人员进行现场监督。发包人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视为承包人违约，按第  22.1  款的规定办理。

9.2.2  最后补充：承包人在进行工程施工时，应结合本款以及第  7.3  款要求，在保障本项目高速公路畅通及安全的前提下进行施工作业。

9.2.5  根据财政部及安全监管总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企〔2012〕16  号），安全生产费总额报价，暂按照1.5%计算，实际发生计量金额乘以1.5%超过计列的金额，据实计量支付超过部分。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。进场时一次性计量支付清单列支安全费金额。

如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目报价时予以考虑，发包人不再另行支付。如果承包人的安全措施达不到安全生产要求，发包人有权委托其他单位完成，对此发生的所有费用从承包人的安全生产费中支付。

安全生产费用应当按照有关规定，在以下范围内使用：

（1）完善、改造和维护安全防护设施设备支出；

（2）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；

（3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；

（4）安全生产检查、评价、咨询和标准化建设支出；

（5）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；

（6）安全生产宣传、教育、培训支出；

（7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；

（8）安全设施及特种设备检测检验支出；

（9）其他与安全生产直接相关的支出；

（10）新冠疫情防控物资、教育、检测等有关支出。

9.4  环境保护

本款补充  9.4.12  项：

9.4.12（新增）作业过程中针对第  9.4  款发生的环境保护及水土保持措施费以总额计价，进场一次性支付，包干使用。同时承包人还应做好对现有高速公路路段范围内的生态环境进行保护，包括水资源、植被、特殊地质等的保护，以及环境污染防止（污水、烟、粉尘、噪声、拌合场等）工作。如未按照发包人的要求，保持现场整洁、文明，影响高速公路正常运营及造成其他不便，则发包人可以：

（1）委托他人将承包人的装备、材料、设备妥善堆放；

（2）委托他人清除并运走垃圾、废料；

因上述工作而发生的费用由承包人承担，发包人可以动用承包人的任何款项用以支付上述费用。同时按第  22.1  款视为违约，并课以相应的违约金。

9.5  事故处理

本款补充：事故报告必须按国家的有关法律法规、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第  493  号）、交通部《公路工程质量管理办法》（交公路发[1999]90  号）附件《公路工程质量事故等级划分和报告制度》、《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（四川省人民政府令第[2008]225号）、《四川省政府安委会办公室关于做好生产安全事故统计联网直报工作的通知》（川安办〔2016〕8  号）的等要求办理及四川省有关规定的质量安全报告程序进行。

9.6  文明施工（含环水保施工）要求

1、承包人的驻地建设：承包人生产区和办公区、生活区要合理布置，要做到井井有条，干净清爽，以人为本，科学合理。

2、承包人在进行养护工程施工时，应做到文明施工，并配备一名安全施工负责人及足够的现场安全维护人员。

（1）为提高本项目高速公路的形象，工作人员上路作业应统一着桔黄色反光安全服装。服装费用含在报价清单单价或总额价中，由投标人自行考虑，发包人不单独支付。

（2）协调好与施工当地政府及老百姓的关系，避免发生不必要的冲突。

（3）在作业过程中由发包人代表不定期对施工单位的文明施工情况进行检查，若承包人不按要求进行施工，将进行口头警告，如承包人在  3  天之内未采取整改措施，发包人将对承包人进行书面警告，如承包人受到  2  次书面警告，发包人将视为其违约，并按  22.1  条的相关规定课以违约金。

（4）所需费用（含文明施工费、环水保施工费）包含在清单单价中包干使用，发包人不再另行支付。

11.  开工和交工

11.5  承包人的工期延误

第  11.5.(3)项约定为：工期违约

（1）未按合同要求的时间进场开工，发包人可向承包人按每天  1000  元人民币课以违约金；

（2）未在发包人规定的工期内完成养护单项（发包人同意或批准延期的除外），发包人可向承包人课以每天  200  元人民币拖期赔偿违约金，情节严重者可终止合同。

当延期超过  7  天，发包人有权安排其他个人或单位进行该项工作，相关费用由承包人全部承担，并从可支付给承包人的任何款项（含履约担保）中扣除。承包人无法预见，也无法采取措施加以防范的或不可抗拒自然力的破坏作用引起的延期除外。

13．工程质量

13.1  工程质量要求

13.1.1  工程质量验收标准：由发包人实时组织进行交（竣）工验收，达到养护规范及相关技术规范的要求。交（竣）工验收的质量评定：合格  。

13.1.4  本项细化为：承包人应执行国家和交通运输部有关加强质量管理的法规和文件，为本合同的施工建立强有力的质量保证体系，同时严格执行交通运输部《关于严格落实公路工程质量责任制的若干意见》（交公路发[2008]116）号规定，建立健全质量责任制体系，落实每一个环节和每一个人员的质量责任，确保岗位责任制和工序责任制运行有效，同时要加强一线从业人员的培训、考核工作，并存档备查，开展全面质量管理，确保工程质量。

13.2  承包人的质量管理

13.2.1  承包人提交工程质量保证措施文件的期限：承包人应在进场后编制质量保证措施文件。

13.5  工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1  通知发包人检查的期限：承包人应通知发包人在  24  小时内检查。

13.5.2  发包人未到场检查

原条款第一句修改为：发包人未在第  13.5.1  项约定的时间后  12  小时内到场的。

13.6  清除不合格工程

13.6.2：发包人不提供材料或工程设备。

14．试验和检验

14.2  现场材料试验

14.2.1  承包人的现场材料试验

本目细化为：

对于承包人拟用于现场的材料，承包人应提供进场材料的试验检测结果证明材料，且应符合国家、部颁标准及本招标文件技术规范的要求。该项费用由承包人自行承担。

14.2.2  原条款不适用，删去。

补充第  14.4  款

14.4  第三方抽检

同时根据现场实际需要，发包人将委托第三方对承包人运至现场的材料进行抽检，并出具试验检测报告。如检测不合格，由此发生的相应费用由承包人自行承担；如检测合格，对此发生的费用由发包人承担。

17.计量与支付

17.1  计量

17.1.2  计量方法

删去本款全文，修改如下：

在施工过程中，发包人将按技术规范以承包人实际完成的经发包人按本技术规范要求验收合格的工程量为准。

本项目完成，经发包人验收合格后支付合同款的70%，缺陷责任期满且承包人履行完缺陷责任期义务后支付合同款的20%，质保期结束且履行完质保期义务支付剩余款项，以上款项不计利息。

17.1.3  计量周期

承包人根据具体项目完成情况，完成合同任务并经发包人验收合格支付合同款的70%，缺陷责任期满且履行完缺陷期义务支付合同款的20%，质保期结束支付剩余款项。

若任务通知单中的实施内容经验收不合格则不予计量支付，直至返工验收合格为止，方可支付。

17.1.4  单价子目的计量

详见工程量清单说明。

17.2  预付款

17.2.1  预付款

不支付开工预付款，不支付材料、设备预付款。

17.3  进度款

17.3.2  进度付款申请单

进度付款申请单的份数：按发包人的要求。

进度付款申请单的内容：按发包人的要求。

17.3.3  进度付款证书和支付时间

本款（2）目修改为：发包人在收到支付结帐单后  21  天内应签发支付证书，签发时应写明应该到期结算的价款及需要扣留和扣回的款额。在支付结帐单前，承包人应按发包人要求提交统计报表、工程验收等资料，否则发包人有权不办理该期支付。发包人应在签发支付审核签字单后  28  天内支付给承包人。

发包人逾期支付进度款时违约金的计算及支付方法：发包人开户银行同期活期存款基准利率计算

逾期付款额的利息作为违约金，并在支付下一期进度款时，一并支付给承包人。

17.3.5  农民工工资保证金

条款内容见第  4.8.7  项内容。

18.   交工验收

删去本款全文，本项目由发包人按照相关规定实时组织进行的交工验收即等同于交（竣）工验收。

18.9  竣工资料（养护内业资料）

承包人应按发包人有关规定及现行公路工程竣工文件编制办法要求，在工程完工时向发包人提交养护内业资料，经审查同意后，方能进行交工验收。内业资料格式和提交时间、份数由发包人统一规定，经发包人审查后定稿。资料份数由发包人确定。承包人如未能按发包人要求及时提交养护内业资料，将被视为违约，在合同总工期结束时，发包人有权对应支付给承包人的任何款项中进行扣留。承包人养护内业资料编制费用含在报价清单单价或总额价中，由投标人自行考虑，发包人不单独支付。内业资料中的施工图片，指在道路各项养护工程施工前、施工中、施工后的对比图片，施工图片中需反映施工时间和施工路段的桩号。

19.  缺陷责任与保修责任

19.1  缺陷责任期的起算时间

本项目系营运公路伸缩缝专项工程，由发包人实时组织进行交工验收/现场验收，工程交工验收/现场验收合格后进入各自的缺陷责任期。伸缩缝施工缺陷责任期为  12  个月。

19.2.2  缺陷责任

（1）缺陷责任期，承包人应当在接到维修通知之日起  48  小时内派人缺陷维修。

（2）若不能按上述时间到达，则按5000元/次进行违约处罚，发包人有权安排有资质的其它队进行伍缺陷处理，由此产生的费用由承包人承担。

（3）对于涉及结构安全的质量问题，应当按照相关管理的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出维修方案，承包人实施维修。

（4）缺陷责任期费用由造成质量缺陷的责任方承担。对此，投标人投标承诺严格按照工程设计、施工和验收规范施工，确保工程质量，不出现重大质量事故及恶劣影响的行为声明。

本目补充 19.8 款

19.8 在质保期内，由于承包人维修或更换的伸缩缝质量问题、质量缺陷或修复不及时导致交通事故、人员伤亡等，承包人承担由此产生的一切法律责任和经济纠纷，并赔偿给发包人造成的损失。

24．争议的解决

24.1  争端的解决方式

本项目争端解决方式约定为诉讼方式，诉讼法院为：发包人所在地具有管辖权的人民法院。

补充第25、26、27  条：

25．关于审计

合同各方均必须接受并配合国家审计机关和其他相关职能部门依职权对合同项目进行审计等方面的工作。

26.  从业单位信用等级

发包人将按照四川省交通运输厅《四川省重点公路建设从业单位信用管理办法》（川交函[2016]84号）要求，对承包人的人员设备履约、工程管理、安全生产、雇佣人员工资支付、文明标准化施工、廉政建设等方面进行不定期和定期信用评价，并将评价结果上报上级主管单位和交通主管部门。

27．后续管理办法

在工程实施过程中，如果有新的规范、办法、规程的颁布实施，本项目将按上级主管部门的决定采用执行。

发包人每年根据其制定的有关《考核办法》(另发)对承包人履约情况进行考核，根据考核情况可对承包人进行奖惩。

28．新材料、新工艺使用

在工程实施过程中，发包人按上级要求推广使用新材料、新工艺，承包人应无条件执行，由此造成的造价变化按变更程序办理。

29．新增工程

如发包人根据工程实际情况，认为有必要时，可在工程量清单外增加部分工程或工作内容。新增工程或工作内容按照预算定额进行组价或实际材料购买、产品价格组价或询价确定，预算组价乘以中标价比例后为支付单价，据此进行计量与支付。

30.专利

承包人在实施工程中，与发包人工作就产品研发、试验等成果申请专利，专利权归双方所有，费用由双方协商承担。

## 第三节  合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书（仅供参考）

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施  （项目名称），已接受  （      承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目  标段施工总承包的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

  - 第  标段对应  高速公路养护工程桥梁伸缩缝维修、更换专项工程。

  - 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- 本合同协议书以及各种合同附件（含评标期间合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

- 中标通书知；

- 补遗书；

- 投标函；

- 专用合同条款；

- 通用合同条款；

- 技术规范；

- 图纸（如有）；

- 已标价工程量清单；

- 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

- 其它合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

  - 签约合同报价比例：  。

  - 项目负责人：  。

  - 质量目标：                  安全目标：                      。

  - 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

  - 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

  - 承包人应按照发包人指示开工，合同工期为2个月，本次合同签订工期为    年    月    日至       年    月      日。

  - 本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章后生效。合同内全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

  - 本协议书正本2份、副本4份，合同双方各执正本1份，副本2份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

- 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（单位全称）  （盖单位章）    承包人：（单位全称）  （盖单位章）

法定代表人  		  法定代表人

或	  或

其委托代理人（签字）    		其委托代理人（签字）

地址：                                                	  地址：

电话：                                                	  电话：

日期：                                                                    日期：

附件二：廉政合同

### 廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，  （项目名称）的项目法人  （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目标段的施工总承包单位  （承包人单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

- 发包人和承包人双方的权利和义务

- 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

- 严格执行  （项目名称）  标段勘察设计合同文件，自觉按合同办事。

- 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

- 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

- 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

- 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

- 发包人的义务

- 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

- 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

- 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

- 发包人工作人员及其配偶、子女、亲属不得从事与本施工总承包合同有关的业务活动。不得以任何理由要求承包人和相关单位在施工中使用某种产品、材料和设备。

- 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人勘察设计队伍。

- 承包人的义务

- 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

- 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

- 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

- 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

- 违约责任

- 发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

- 承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

- 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

- 本合同有效期为合同双方签署之日起至施工总承包合同失效日止。

- 本合同作为  （项目名称）标段合同的附件，与施工总承包合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

- 本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：  (盖单位章)                                                 承包人：  (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：  (签字)                    法定代表人或其委托代理人：  (签字)

发包人监督单位：(全称)    (盖单位章)                    承包人监督单位：(全称)  (盖单位章)

年  月    日                                                                                         年  月    日

# 工程量清单

## 工程量清单

巴陕高速SF标段：

| 细目号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 限价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100章 |  |  |  | 100章费用包干使用，不参与降价 |
| 101 | 安全生产费 （含疫情防控费） | 总额 | 1 | 30000 |  |
| 102 | 文明施工费 （含环水保） | 总额 | 1 | 15000 |  |
| 400章 |  |  |  |  |
| 401 | 伸缩缝 |  |  |  |  |
| 401-1 | 50异型钢型伸缩缝拆除、安装（含植筋） | m | 1 | 1886.91 | 清单单价包含为实施本项目所需的文件设计、拆除、保险、材料、安装、缺陷责任、质保等一切费用，为综合单价。 |
| 401-2 | 80异性钢型伸缩缝拆除、安装（含植筋） | m | 1 | 3842.25 |  |
| 401-3 | DX160单元式多向变位梳形板伸缩装置拆除、安装（含植筋） | m | 1 | 7802.01 |  |
| 401-4 | 320单元式多向变位梳形板伸缩装置拆除、安装（含植筋） | m | 1 | 10887.9 |  |

## 工程量清单说明

1.本工程量清单应与招标文件、项目通用合同条款、专用合同条款、《公路养护技术规范》（JTG  H10-2009）及图纸（包括设计图纸和竣工图纸，如有）等文件结合起来阅读和理解。

2.投标人报价时应充分了解巴陕高速公路目前的道路状况及运行情况，充分考虑项目特点，投标人应合理慎重报价。

3.100章费用包干使用，不参与降价。安全生产费根据财政部及安全监管总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企〔2012〕16  号），按1.5%的费率计取，本项目安全生产费包含在100章中，包干使用。

4.工程量清单中的单价为综合单价，包括为实施和完成合同工程所需的图纸设计、劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润以及报废材料的运输、处理等一切费用和合同所有责任、义务和一般风险，请投标人慎重报价。

5.拆除的伸缩缝按发包人要求集中堆放，所有权归发包人所有。承包人须按照环水保要求将凿除的砼、施工废料进行处理。

6.本次招标采用清单单价制。支付时根据本项目的实际情况，以现场实际发生的工程量为准，由承包人按规定的计量方法，以发包人认可的工程量，按工程量清单对应子目号的单价计算支付金额。合同单价=招标文件公布的单价×修正后的报价比例。

7.符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各细目之中，未列细目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价之中。

8.承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

9.工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

# 图纸

招标人提供的参考图纸由投标人自行在招标人网站（http://www.bsgs.sc.cn）下载。

# 技术规范

一、本项目的日常养护工程执行以下规范、标准及规程：

《公路养护技术规范》JTJH10-2009

《公路桥涵养护规范》JTGH11-2004

《公路技术状况评定标准》JTG5210-2018

《公路工程质量检验评定标准》（第一册  土建工程）JTG  5220-2020

《公路桥梁技术状况评定标准》JTG/TH21-2011

《公路养护安全作业规程》JTG  H30-2015

《公路工程技术技术标准》JTGB01-2014

二、技术规格：本次招标的模数式伸缩缝符合中华人民共和国交通行业标准《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》（JT/T327-2016）、《公路桥梁伸缩缝装置》（JT/T327-2004）及相关施工图设计文件要求；单元式多向变位梳齿板伸缩缝符合中华人民共和国交通行业标准《单元式多向变位梳形板桥梁伸缩装置》（JT/T723-2008）及相关施工图设计文件要求。

上述规范、标准由投标人自备。

在高速公路的养护施工中，若以上规范、标准、规程、制度、办法不能包含时，可参照国家、交通部现行的施工规范、标准、规程的相关内容执行。在国家、交通部新颁布施工规范、标准、规程后，按新标准执行，不调整费用。

# 第八章  投标文件格式

## 巴陕高速2021年桥梁伸缩缝维修、更换

### 专项工程施工总承包询价第            标段

投标文件

第一个信封（商务及技术文件）

### 投标人：  （全称）  （盖单位章）

### 年  月  日

##### 目  录

## 第一个信封（商务及技术文件）：

一、投标函

二、授权委托书或法定代表人身份证明

三、资格审查表

四、施工组织设计

五、发明专利

六、质保期

七、询价文件补遗书（如果有）

八、其他资料

### 一、投标函

（询价人名称）  ：

- 我方已仔细研究了  （项目名称）  第      标段询价文件的全部内容（含第  号至第  号补遗书），在考察工程现场后，愿意以第二个信封（报价文件）中的报价比例，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

- 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件，且对我方保持约束力。

- 项目负责人姓名：  ，性别：  ，年龄：  ，现任职务：  ，职称：    。

- 如我方中标，我方承诺：

- 在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

- 在签订合同时不向你方提出附加条件；

- 按照询价文件要求提交履约保证金；

- 在合同约定的期限内服从发包人安排，完成合同规定的全部义务，并移交全部合同工程。

- 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在询价文件第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

- 在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

- (其他补充说明)。

投标人：（全称）  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

### 二、授权委托书或法定代表人身份证明

##### 2-1  授权委托书

本人  （姓名）系  （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改  （项目名称）第    标段询价投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人的身份证影印件（黑白或彩色）。

投  标  人：  （全称）  （盖单位章）

法定代表人：      （签字）

身份证号码：

委托代理人：      （签字）

身份证号码：

年  月  日

注：

- 法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；

- 委托代理人只能是一个人，且不能再授予他人，否则其投标无效。

- 如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则无须提交授权委托书。

###### 2-2法定代表人身份证明

投标人名称：  （全称）

姓名：  （法定代表人）性别：    年龄：    职务：

系      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证影印件（黑白或彩色）。

投标人：  （全称）  （盖单位章）

年  月  日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

### 三、资格审查表

###### 3-1投标人基本情况

附投标人法人营业执照副本、基本账户开户许可证或基本账户信息表的影印件（黑白或彩色）、安全生产许可证，均应加盖投标人单位章。

注：

1.应附有效的法人营业执照副本、基本账户开户许可证等资料的影印件，以及投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东出资详细信息）的网页截图的影印件。上述所有执照、证书影印件（黑白或彩色）均应加盖投标人单位章。

###### 3-2投标人企业组织机构框图

以框图方式表示。

说明

3-3 拟供伸缩缝具有近1年（2020年1月1日后）公路工程综合甲级或桥梁隧道专项试验检测机构出具的检测合格报告影印件（彩色或黑白）

###### 3-4拟在本项目主要任职人员承诺函

（询价人名称）  ：

我公司（投标人名称）承诺进场工程实施期间，严格按照附录4主要人员最低要求配置人员，若达不到或低于相关人员要求，发包人可从工程支付款中扣除3%的签约合同价作为违约金。

特此承诺。

投标人：  （盖单位章）

法定代表人或授权的代理人：（职务、姓名）  （签字）

年  月  日

###### 3-5近三年（自2018年1月1日起至今）承担的项目情况表

| 项 目或指 标 | 1 | 2 | 3 | ...... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |
| 合同段号 |  |  |  |  |
| 公路等级/路线长度（公里） |  |  |  |  |
| 1.高速公路（≥50KM）桥梁伸缩缝供应及安装工程 2.高速公路伸缩缝（合同金额≥人民币100万元）供应及安装工程 |  |  |  |  |
| 合同金额（万元） |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |  |
| 交工验收时间或维护工作完成时间 |  |  |  |  |
| 工程质量 |  |  |  |  |
| 发包人单位、地址、联系人及联系电话、传真 |  |  |  |  |

注：

- 近三年是指自2018年1月1日起（高速公路养护项目以签订合同时间为准，高速公路建设项目以交工验收证书时间为准）至今独立完成高速公路（≧50KM）伸缩缝供应及安装工程或独立完成高速公路伸缩缝（合同金额≥人民币100  万元）供应及安装工程的业绩填入本表。

- 所列项目需提供合同协议书的影印件（黑白或彩色）作为业绩证明材料附于本表后。且业绩证明材料内容需体现工程规模、工作内容等信息，若不能反映上述信息时可提供发包人证明材料影印件（黑白或彩色）。业绩未附证明材料或证明材料不全或不满足资格审查条件的业绩，视为无效业绩。

- 如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继成性。

###### 3-6投标人信誉情况表

投标人在此必须附下列证明材料：

- 在“信用中国”网站中投标人（单位）查询网页信息资料影印件（黑白或彩色），并加盖投标人单位章。

- 在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中投标人（单位）查询网页信息资料（黑白或彩色）并加盖投标人单位章。

###### 3-7行贿犯罪档案记录承诺函

（询价人名称）  ：

我公司（投标人名称）（营业执照编号）、法定代表人（姓名）（身份证号）、拟任项目负责人（姓名）（身份证号）在2016年1月1日至本项目询价公告发布之日期间，承诺无行贿犯罪档案记录。若存在隐瞒的，在中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn上一经查实，将不通过资格审查。若在评审后被查实的可取消其中标候选人或中标人资格。若在合同签订后查实的，可从工程支付款中扣除10%的签约合同价作为违约金。

特此承诺。

投标人：  （盖单位章）

法定代表人或授权的代理人：（职务、姓名）  （签字）

年  月  日

### 四、施工组织设计

1、投标人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精炼、内容具有针对性）：

（1）安全、保通措施

（2）质量保证措施

（3）施工时效性保证措施

（4）文明、环境保护措施

（5）对本项目的事故应急预案措施

（6）施工方案

### 发明专利

注：发明专利须附相关证明材料。

### 质保期

（格式自拟）

注：质保期须附相关承诺书

七、询价文件补遗书（如果有）

### 八、其它资料

## 巴陕高速2021年桥梁伸缩缝维修、更换

## 专项工程施工总承包询价第  标段

投标文件

## 第二个信封（报价文件）

### 投标人：  （全称）  （盖单位章）

### 年  月  日

### 一、报  价  函

### 致：（招标人全称）

### 在仔细研究了本项目询价文件的全部内容（含全部补遗书）和考察了工地现场后，我方愿意以投标比例            %作为本项目的投标报价，按询价文件约定完成上述工作，修补工程中的任何缺陷。

### 其余同投标函（第一个信封）。

### 投标人：                      （盖单位章）

### 法定代表人或其委托代理人：        （签字）

### 年    月   日